## Slide 1
又一个Y86 模拟器
By ichn-hu

## Slide 2
Equipment
语言/环境/技术栈/第三方库
1

## Slide 3
开发语言
开发环境
第三方库
技术栈
Yet Another Y86
Equipment
几乎全部是现学的,orz

## Slide 4
Effort
内核/交互/前端
2

## Slide 5
开发工期
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
一周之前++: 摸鱼+准备ICPC
一周之前+: ICPC, 余暇在宾馆看CSAPP
上周一: 早上一点半, 由于军事演习延迟的飞机终于安全抵达上海, 睡了一天😴
上周二: 感觉要凉, 振奋精神准备挣扎一波, 定义了常量📃
上周三: 重构, 踩了python import的坑
上周四: 重构, 用类来写, 每个都要写self, 烦的要命😠

## Slide 6
开发工期
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
上周五: 重构, 踩了更新逻辑的坑, 想到用状态机的思想来做🤔 但是, 这意味着几乎全部重写, 好在, 写完后联调直接就过了, yeah!😁
上周六: 开始肝UI, 自信满满→卧槽卧槽, 这么多坑→凉了凉了
前天: kill掉很多idea, 只要肝出来我就成功了!
前天晚上: 👌

## Slide 7
内核与交互
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
实现了Y86所有指令
实现流水线
使用转发和load interlock解决数据冒险
实现了stall和bubble的逻辑控制
定义了数据接口, 支持将所有内部状态导出为.json文件, 方便观察和调试.
使用flask做为服务器, 接受post/get请求

## Slide 8
内核实现细节
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
基于状态机模型, 将内核进行抽象化, 以内存, 寄存器, 流水线寄存器的值为状态, 在一个时钟周期内计算处下一个周期的状态, 并在时钟信号到来时进行状态转移. 简化了实现, 有效规避了特判和重复计算, 并提高了正确性的保证.
开发模式: 多文件, 模块化(cpu, runner, server),
  每个模块实现后进行单独测试, 确保正确性
  一次性通过所有实现完成后的联调.
灵活利用python动态类型的特性, 利用语法糖实现对类的动态更新, 减少了代码量.

## Slide 9
内核实现细节
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
由current状态求next状态
  由cur.W计算整个cpu的状态
  由cur.M计算nxt.W
  由cur.E计算nxt.M
  由cur.D计算nxt.E
  由cur.F计算nxt.D
体现出流水线寄存器的天然隔断

## Slide 10
内核实现细节
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
Kernel
  Stages 实现各个阶段的转移

## Slide 11
内核实现细节
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
Kernel
  Stages 实现各个阶段的转移
  Test 实现单元测试

## Slide 12
内核实现细节
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
kernel
  stages 实现各个阶段的转移
  test 实现单元测试
  CPU 联系register file 和memory的模拟硬件资源
  pipe 提供所有流水线寄存器 的定义
  const定义所有常量
  runner与server交互

## Slide 13
单元测试
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
  利用jupyter notebook
  结合导出的json文件
  格式化后与CMU 的标准psim进行比对

## Slide 14
前端展示UI
Yet Another Y86
Effort
STO ORZ
使用MVVC框架Vue进行开发
双向绑定数据, 并充分利用component对元素组件化, 简化数据展示, 减少前端工作量.
以Vuetify.js为UI, 利用其提供的组件设计展示布局
征得3D-Y86作者的同意使用其作品作为背景素材
并利用CSS的blur进行背景虚化.
昨天晚上调完html/css细节

## Slide 15
Effect
效果/功能
3

## Slide 16
前端功能
Yet Another Y86
Effect
STO ORZ
拖拽上传.yo文件
后退/前进/自动/重放, 支持自定义频率, 支持通过进度条快速访问
分阶段显示所有流水线寄存器的值, 按照教材排布位置
显示当前阶段中的指令以及该指令所在位置
可唤出折叠面板展示CC, register和memory
鼠标悬浮显示该阶段所执行的操作

## Slide 17
前端效果
Yet Another Y86
Effect
STO ORZ
待我演示一番

## Slide 18
致谢
Thanks, I appreciate it all
感谢金老师的教导, 您让我明白了自学能力的重要性 
感谢多位同学在我实现过程中给予的帮助, 和你们的交流让我受益匪浅 😮
感谢陈楷予学长提供3D-Y86作为背景素材, 大家可以去github围观 😁
感谢大家的聆听 !

## Slide 19
Evaporation
彩蛋😝
4

## Slide 20
又一个
跪着写完的
Y86 模拟器
同志们, 身体是革命的本钱啊!